Memoria Descriptiva Provisoria

Fecha de Actualización: 23/07/2013

En Parque Batlle, una ubicación excepcional, sobre Avda. Italia, una de las arterias principales de Montevideo, entre las calles Cairoli y Francisco Simón, nace el nuevo proyecto de Campiglia Construcciones: Thays.
Desarrollado en una torre de 13 pisos sobre Avda Italia y un edificio de 2 pisos por la calle Ábalos. 
En total son 53 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, 47 espacios de estacionamiento y un local comercial en la torre sobre Avda Italia. En el piso 13 de la misma, se encuentra una hermosa Barbacoa que permite deleitarse de las vistas despejadas de toda la ciudad y la bahía.
Thays es el cuarto proyecto lanzado por Campiglia bajo la nueva Ley 18.795 de la

Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda.

# Estructura

# Independiente, de hormigón armado.

# Muros y Tabiques

Los muros exteriores de fachada serán de hormigón estructural y cerámica hueca, ambos con revestemiento interior en placa de yeso. Los muros exteriores medianeros serán dobles de cerámicos huecos y hormigón estructural. Ambos con la aislación térmica y humídica correspondiente. Los tabiques interiores de las unidades de vivienda serán de cerámicos huecos y hormigón estructural.

# Revoques

Revoque tradicional o de yeso proyectado sobre cerámicos huecos y estructura.

# Cielorrasos

Hormigón visto en garajes y terrazas.

En Hall Principal y palieres: revestimiento acrílico celulósico tipo Facerit, hormigón visto o enduido sobre placas de Roca de Yeso con estructura de acero galvanizado.

En interior de unidades (salvo baños): revestimiento acrílico celulósico tipo Facerit.

En baños de las unidades serán cielorraso de PVC (cañerías suspendidas) o placas de yeso montadas en estructura galvanizada.

# Fachadas

# Hormigón visto pintado, revoque exterior pintado y revoque exterior monocapa; barandas y aberturas de aluminio anodizado natural.

# Aberturas

# Fachadas norte: ventanas en aluminio anodizado natural con vidrio simple y cortina de enrollar de PVC en estares y dormitorios.

# Fachadas sur: ventanas en aluminio anodizado natural con vidrio DVH en estares y dormitorios. Los dormitorios llevarán cortina de enrollar de PVC.

# Pisos

Hall, Pallier, circulaciones generales, Salón Común y local comercial: Porcelanato o cerámica de primera calidad.

Circulación vehicular y cocheras: hormigón en paños o pavimento asfáltico.

Baños y terrazas de servicio: Porcelanato o cerámica de primera calidad.

Estares, cocinas integradas a estares y dormitorios: Listones texturados símil madera (flotante).

Azotea transitable: Empalomado de losetas de hormigón o deck de resina.

Los zócalos serán de MDF pintado o de poliestireno premoldeado.

# Revestimientos

Baños: Porcelanato o cerámica de primera calidad de piso a cielorraso.

Cocinas: Porcelanato o cerámica de primera calidad sobre mesada y detrás de heladera y cocina, hasta altura de 1.50.

# Pinturas

Paredes: Pintura vinílica sobre revoque. Enduido y pintura vinílica sobre placas de yeso

Cielorrasos: Revestimiento acrílico celulósico tipo Facerit.

Cielorrasos de yeso: Enduido y pintura para cielorraso.

# Artefactos, Griferías y accesorios

Artefactos de baños: Serán de loza de primera calidad, los inodoros con depósito a mochila.

Grifería: De primera calidad del tipo monocomando exterior.

Accesorios: Metálicos cromados. Porta Rollo, jabonera en ducha, perchas.

Pileta de Cocina: Pileta simple, Acero Inoxidable.

# Carpintería

Puertas, marcos y contramarcos: terminación melaminico símil madera, melamínico blanco o pintada.

Placares: Se colocarán exclusivamente en cocinas, estos serán bajo y sobre mesada; terminación melamínico blanco.

En baños mueble bajo pileta integral.

Herrajes: De primera, de aluminio y/o bronce niquelado.

Cerradura de seguridad en puertas exteriores y pomo en puertas interiores.

# Ascensores

# Dos Ascensores de última generación en la torre sobre la calle Avda. Italia, el bloque sobre Ábalos no posee ascensor.

# Sanitaria

La alimentación de agua potable se realizará mediante caños de polipropileno termofusionado, desagües en polipropileno sanitario o pvc sanitario.

Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos municipales vigentes.

Todas las unidades contarán con previsión de alimentación y desagüe para instalación de lavarropas en terraza.

# Eléctrica

Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial desde el que se comandarán los diferentes circuitos de iluminación y tomacorrientes.

En cocinas estará prevista instalación para cocina eléctrica, heladera, microondas y campana de humos o extractor.

Terraza: contará con instalación eléctrica para lavarropas.

Se emplearán materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos municipales y de UTE vigentes.

Acondicionamiento Térmico

Se contará con previsión de canalizaciones de instalación eléctrica y desagües para la instalación posterior de Aire Acondicionado en estares y dormitorios de todas las unidades de vivienda.

# Medidas contra Incendio

El Edificio aplicará las normas correspondientes en medidas de seguridad contra incendios, contando con detectores de humo en cada unidad, puertas cortafuego en núcleos circulatorios, bomba de presión de agua independiente del sistema eléctrico general, instalación de gabinetes con manguera y accesorios reglamentarios en todos los pisos.

Espacios recreativos de uso común (SUM)

En Piso 13, barbacoa cerrada, equipada con parrillero y amplia terraza.

Seguridad

Se colocará circuito cerrado de TV en planta baja (CCTV).

En el bloque sobre la calle Avalos el apto 007 de PB contará con reja perimetral.

# Equipos accesorios especiales

# Serán considerados como alhajamiento

*Equipamiento Hall, Acceso, Palliers, S.U.M.

*Vegetación

*Luminarias

(La presente memoria  está sujeta a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de materiales y/o sugerencias técnicas)

(El amoblamiento en los planos de venta se incluye a modo meramente ilustrativo; no se entregan placares de dormitorios, placares ubicados en pasillos, racks, modulares, sillones, juego de comedor, juego de dormitorio; escritorios, botiquines, artefactos de iluminación, electrodomésticos, etc.)