WARHOL

Memoria Descriptiva

Se trata de la construcción de un edificio bajo el Regimen de Propiedad Horizontal (Ley 10751).

Estructura

La estructura será de Hormigón Armado según proyecto del Ing. Lichtenstein.

Muros

Los muros exteriores estarán debidamente impermeabilizados y revocados según diseño de fachada. Estarán aislados térmicamente y terminados con placa de yeso.

Los muros separativos entre unidades serán de mampostería. El resto de los tabiques interiores serán de yeso con aislación de lana de vidrio de acuerdo a las especificaciones particulares.

Impermeabilizaciones

La impermeabilización del patio y azotea se realizará con membrana asfáltica  de 4mm.

Aberturas.

Serán de Aluminio Anodizado Natural Serie Mecal 25 Max  o similar con accesorios de cierre y estanqueidad de la misma serie.

Los vidrios de la fachada a la Av. Rivera serán dobles con cámara de aire.

Las ventanas de las fachadas a la calle Campbell y Av. Rivera  contarán con cortina de enrollar en color blanco. Las ventanas de las fachada contrafrente contarán con cortinas tipo roller.

Los vidrios bajo nivel 1m o de barandas serán  láminados o templados.

Cocina

En cocina se revestirá con  cerámica rectangular blanca sobre mesada hasta el nivel inferior del mueble aereo y por detrás del espacio para cocina y heladera hasta la parte superior del mueble aereo.

Los muebles de cocina serán en meláminico con cantos ABS , con caja en melamínico blanco. Los tiradores serán metálicos cromados.

La mesada será en Granito en tono verde labrador o similar a elección de la dirección de obra.

La pileta serán simples dependiendo de cada unidad de acero inoxidable

La grifería será monocomando de mesada.

Baños.

Piso de Baño:  Cerámica 30 x 30 color gris.

Pared de baño: Cerámica rectángular  hasta altura de dintel de puerta.

La bachas serán en cerámica circulares y elípticas.

La grifería será monocomando de cierre cerámico.

La mesada de terminación canto pulido  y zócalo del duchero (altura 8cm) serán en Granito.

Los aparatos sanitarios serán blancos con mochila.

No se suministra mamparas de ducha.

Se proveera muebles bajo mesada en baños suite.

Pisos

En los apartamentos será flotante de alto tránsito sobre manta flexible.

En las terrazas de los apartamentos y barbacoa  será de cerámica.

En patios serán  de  cerámica y con sectores parquizados.

Carpintería

Las puertas serán blancas con buñas en diseño.

Se suminstran los  placards de los dormitorios principales en apartamentos de 1,2 y 3 dormitorios. Serán de terminación melamínico.

Pintura

Los muros interiores se pintarán con pintura para interior terminación Latex.

Los cielorrasos serán enduidos y pinturas con cielorraso.

Eléctrica

Será embutida y de acuerdo a las reglamentaciones de UTE vigente.

La línea de plaquetas a utilziar será línea Reggio de Molveno o similar.

La ubicación de puestas se ajustará al proyecto existente:

Incluye la instalación de Portero Eléctrico en todas las unidades y en Planta Baja, instalación prevista para TV Cable en estar y suite, Teléfono.

Equipamiento interior

Existirán dos opciones de equipamiento:

Home – Calefón 30l, 1 Unidad Aire Acondicionado tipo split, Heladera con freezer, Horno y anafe.

Office- Calefón 30l, 1 unidad Aire Acondicionado tipo split, Microondas, Cafetera express, Notebook.

Sanitaria

El abastecimiento desde el tanque de agua se realizará en polipropileno de termofusión para agua fría y caliente. La cañería de desagües será en PVC.

Barbacoa

La barbacoa tendrá un  área para salón/gimnasio/playroom, con mesadas con pileta simple y un baño.

Tendrá dos barbacoas exteriores pergoladas, una piscina, area de laundry y cabina de sauna.

El piso interior y exterior será cerámico con sectores en deck.

Ascensor

Se instalarán tres ascensores  sin sala de máquinas, la cabina será en acero inóxidable así como las puertas automáticas en Planta Baja.

Las puertas de los pisos superiores serán automáticas prepintadas.

Garage

El piso será de arena y portland alisado con helicóptero.

El portones será basculante motorizado en bastidor de chapa y vidrio arenado.

Areas Comunes.

Se colocará un portero eléctrico general para todos los apartamentos. Los arquitectos proyectistas ubicarán los contadores y conexiones de servicios en los lugares que consideren más apropiados para el diseño del edificio.

Existirán areas delimitadas para boxes en garages y en cada nivel del edificio.

Se colocarán puestas de eléctrica en todos los niveles de la escalera y sus pasajes con sensores de movimiento en cada piso.

El acceso tendrá una puerta de vidrio templado con cerradura de seguridad.

Se realizará el equipamiento del hall de acceso con sillón, mesa, obras de arte  y equipamiento  para vigilante.

También se efectuará la parquización de la zona de retiro de acuerdo al proyecto original.

Se colocará un tanque inferior de agua y tanques superiores según proyecto del Ing. Alejandro Curcio.

Se realizará la instalación de elementos de protección contra el fuego (extinguidores / mangueras / detectores de humo) de acuerdo a las especificaciones de la Dirección Nacional de Bomberos.

Arq. Luis Andres Zino			Arq. Guillermo Probst