E-TOWER SKY I

Memoria Descriptiva

Fecha de Actualización: 4/09/2012

E-Tower Sky está ubicado sobre la calle Oviedo esq. Av. Concepción del Uruguay y forma parte del moderno desarrollo inmobiliario constituido por 4torres de 13 pisos con apartamentos de 1 ambiente y 1 a 3 dormitorios. Con diversas orientaciones y excelentes vistas, dispondrá de sistema centralizado de seguridad y reducidos gastos comunes. Situado sobre el nuevo Parque Lineal del arroyo Malvín, contará en su entorno con amplios espacios verdes y completa oferta de servicios comerciales y moderno gimnasio.

Fachada

De diseño contemporáneo: hormigón terminado con copolímeros acrílicos de alta resistencia a la intemperie, con aislación térmica y placa de yeso interior.

Aberturas

De aluminio anodizado natural.

Fachada Sur: Ventana simple con termopanel y cortina de enrollar en todos los dormitorios.

Fachada Norte: Previsión para doble ventana; cortina de enrollar en todos los ambientes

Muros

Cerámicos huecos y hormigón estructural. Muros revocados, enduidos y pintados.

Pisos

Estares y cocinas: listones texturados símil madera.

Dormitorios: Listones texturados símil madera.

Baños y terrazas de servicio: porcelanato o cerámica.

Hall y pallier: porcelanato o cerámica

Terrazas: empalomado de losetones de hormigón prefabricados o cerámica

Techos

Garajes: hormigón visto

Living-Comedor, Cocina, Dormitorios y Pasajes: revestimiento acrílico celulósico.

Baños: cañería suspendida sobre cielorrasos de yeso o PVC.

Carpintería

Puertas, terminación: melamínico, pintada o laqueada.

Dormitorios: placar terminación melamínico.

Cocina: Placar sobre y bajo mesada terminación melamínico.

Circulación: placar terminación melamínico para termofón

Baños: mueble bajo pileta integral

Baños

Revestimiento: porcelanato o cerámica hasta altura de cielorrasos.

Aparatos sanitarios: de loza con moderno diseño.

Grifería: monocomando.

Accesorios: Metálicos cromados.

Cocina

Revestimiento sobre mesada y detrás del horno: porcelanato o cerámica.

Mesada en granito con pileta doble de acero inoxidable en todas las unidades, excepto la unidad 603 que tiene pileta simple.

Previsión para lavavajillas en todas las unidades

Previsión de sanitaria y eléctrica para colocación de un termofón en la cocina, ubicado sobre la heladera.

Grifería: monocomando.

Todas las cocinas desaguan en graseras colectivas, excepto la unidad 602 que tiene grasera individual ubicada en la terraza exterior.

Terraza de servicio:

Todas las unidades tienen terraza de servicio con previsión para instalar lavarropas.

Garajes y escaleras:

Pisos, paredes y techos de hormigón visto.

Ascensor

De última generación, sin sala de máquinas.

Calefacción / Refrigeración

Aire acondicionado Split en living y dormitorios.  Está contemplada la provisión y colocación de los equipos con sus conexiones eléctricas, cobre y desagües, además de los soportes de acero galvanizado para las unidades exteriores en fachadas.  La garantía por la instalación y el funcionamiento del mismo correrá exclusivamente por cuenta del proveedor de los equipos.

Sanitaria

La alimentación de agua potable se realizará mediante caños de polipropileno termofusión, desagües en polipropileno sanitario o pvc sanitario.

Eléctrica

Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial, desde el que se comandarán los diferentes circuitos de iluminación y tomacorrientes.

Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos municipales y de UTE vigentes

Medidas contra Incendio

El Edificio aplicará las normas correspondientes en medidas de seguridad contra incendios, contando con detectores de humo en cada unidad, bomba de presión de agua independiente del sistema eléctrico general, detectores de humo en estacionamientos, instalación de gabinetes con manguera y accesorios reglamentarios en todos los pisos.

Sistema de Seguridad

Dispondrá de vigilancia perimetral y monitoreo centralizado mediante cámaras de seguridad.

Reja en el acceso al edificio con cerco eléctrico sobre la misma y en el perímetro del predio.

(La presente memoria así como las terminaciones en los apartamentos de muestra están sujetas a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de materiales y/o sugerencias técnicas)