# E-TOWER AVENUE

# Memoria Descriptiva

# Fecha de Actualización: 31/08/2012

En Av. ITALIA y Av. Concepción del Uruguay, moderno conjunto urbanístico constituido por 4 torres de 13 pisos con apartamentos de 1 ambiente y 1 a 3 dormitorios, con diversas orientaciones y excelentes vistas, dispondrá de sistema centralizado de seguridad, y reducidos gastos comunes. Situado sobre el nuevo parque lineal del arroyo Malvín, contará en su entorno con amplios espacios verdes y completa oferta de servicios comerciales y gym.

# Fachada

De diseño contemporáneo: hormigón terminado con copolímeros acrílicos de alta resistencia a la intemperie, con aislación térmica y placa de yeso interior.

# Aberturas

De aluminio anodizado natural.

Fachada Sur: Ventana simple con termopanel y cortina de enrollar en todos los dormitorios.

Fachada Norte: Previsión para doble ventana y cortina de enrollar en todos los ambientes.

Fachada Este y Oeste: Previsión para doble ventana y cortina de enrollar en todos los ambientes.

# Muros

Separativos entre apartamentos: Cerámicos huecos (rejillón) y hormigón estructural. Muros revocados, enduídos y pintados.

Interiores: Tabiques de yeso con aislación acústica, terminación enduido y pintado.

Separativos con pallier: Cerámicos

# Pisos

Estares y cocinas: listones texturados símil madera.

Dormitorios: Listones texturados símil madera.

Baños y terrazas de servicio: porcelanato o cerámica.

Hall y pallier: porcelanato o cerámica

Terrazas: empalomado de losetones de hormigón prefabricados o cerámica

Techos

Garajes: hormigón visto

Living-Comedor, Cocina, Dormitorios y Pasajes: revestimiento acrílico celulósico.

Baños: cañería suspendida sobre cielorrasos de yeso o PVC.

# Carpintería

Puertas, terminación: melamínico, pintada o laqueada.

Dormitorios: placar terminación melamínico.

Cocina: Placar sobre y bajo mesada terminación melamínico.

Circulación de unidades 202-1302, 205-1305, 206-1306: placares de calefones

Baños: mueble tipo repisa bajo pileta integral

Baños de unidades 204 a 1304: placares de calefones

# Baños

Revestimiento: porcelanato o cerámica hasta altura de cielorrasos.

Aparatos sanitarios: de loza con moderno diseño.

Mueble tipo repisa bajo pileta integral

Grifería: monocomando.

Accesorios: Metálicos cromados.

Previsión de sanitaria y eléctrica para colocación de un termofón para el o los baños.

En unidades 201 a 501, 403 a 1303, 207 a 507, 601 a 1301 un vidrio templado de piso a techo separa la ducha del espacio del calefón.

# Cocina

# Revestimiento sobre mesada y detrás del horno: porcelanato o cerámica.

Mesada en granito con pileta doble de acero inoxidable en todas las unidades excepto en monoambientes.

Previsión para lavavajilla en todas las unidades, exceptuando las 201 a 501

Previsión de sanitaria y eléctrica para colocación de un termofón en la cocina, ubicado sobre la heladera.

Grifería: monocomando.

# Terraza de servicio:

Todas las unidades menos las unidades 201 a 501 y 208 a 508 cuentan con terrazas de servicio con instalación para colocación de lavarropas.  En el caso del 201 a 501 y 208 a 508 se deja la instalación para colocar el lavarropas en el baño.

# Garajes y escaleras:

Pisos, paredes y techos de hormigón visto.

# Ascensores

# De última generación, sin sala de máquinas.

# Calefacción / Refrigeración

# Aire acondicionado Split en living y dormitorios, incluidas las unidades 201 a 501.  Está contemplada la provisión y colocación de los equipos con sus conexiones eléctricas, cobre y desagües además de los soportes de acero galvanizado para las unidades exteriores.  La garantía por la instalación y el funcionamiento del mismo correrá exclusivamente por cuenta del proveedor de los equipos.

# Sanitaria

# La alimentación de agua potable se realizará mediante caños de polipropileno termofusión, desagües en polipropileno sanitario o pvc sanitario.

# Todas las unidades contaran con previsión de alimentación y desagüe para instalación de lavarropas.

# Eléctrica

# Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial, desde el que se comandarán los diferentes circuitos de iluminación y tomacorrientes.

# Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos municipales y de UTE vigentes

# Medidas contra Incendio

# El Edificio aplicará las normas correspondientes en medidas de seguridad contra incendios, contando con detectores de humo en cada unidad, bomba de presión de agua independiente del sistema eléctrico general, detectores de humo en estacionamientos, instalación de gabinetes con manguera y accesorios reglamentarios en todos los pisos. En pisos 12, 13 y 14 se colocarán rociadores (Sprinklers).

# Espacios recreativos de uso común

En piso 14: salón cerrado con barbacoa totalmente equipada, amplias terrazas y solárium.

# Sistema de Seguridad

# Dispondrá de vigilancia perimetral y monitoreo centralizado mediante cámaras de seguridad.

# Reja en el acceso al edificio con cerco eléctrico sobre la misma y en el perímetro del predio.

(La presente memoria así como las terminaciones en los apartamentos de muestra  podrían estar sujetas a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de materiales y/o sugerencias técnicas)